Opis i zakres badań

Zad. 1. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego

do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez:

•	budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku od drogi krajowej nr 7 do drogi powiatowej 1217K w m. Wielka Wieś, dł.ok.1,815km

•	przebudowę drogi powiatowej nr 1217K Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło, na odcinku Wielka Wieś – Książ Mały – Moczydło, dł ok. 7,733km.”

Badania obejmują: (kat.ruchu kontr. drogi KR2, w-wa ścier. KR3) km 1+815 - 2+905, 3+725 - 4+870 – rok 2018:

1 – Sprawdzenie zgodności z receptą – 1 szt,

2 – Wykonanie badań w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego: grubości, wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia – 10 szt,

3 – Wykonanie badań zagęszczenia górnej w-wy podbudowy płytą dynamiczną  6szt.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić dojazd do miejsca inwestycji i pobranie próbek,

Badania obejmują: (kat.ruchu kontr. drogi KR2, w-wa ścier. KR3) km 4+870-6+876; 6+876- 9+236; 9+236-10+368 – rok 2019:

1 – Wykonanie badań w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego: grubości, wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia – 24 szt,

2 – Wykonanie badań zagęszczenia górnej w-wy podbudowy płytą dynamiczną  10szt.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić dojazd do miejsca inwestycji i pobranie próbek.

Badania obejmują: (kat.ruchu kontr. drogi KR2, w-wa ścier. KR3)  km 0+000-1+815– rok 2020:

1 – Wykonanie badań w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego: grubości, wolnej przestrzeni, wskaźnika zagęszczenia – 12 szt,

2 – Sprawdzenie zgodności z receptą w-w mrozoochronna – 1 szt,

3 – Wykonanie badań zagęszczenia płytą dynamiczną koryto – 12 szt,

4 – Wykonanie badań w-wy morozoochronnej ( stab cementem) wytrzymmałość na ściskanie – 10 szt,

5 – Wykonanie badań zagęszczenia VSS - podbudowa zasadnicza z kruszyw stab. mechanicznie – 13szt.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić dojazd do miejsca inwestycji i pobranie próbek,

Zad. 2.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 –

Szczepanowice przez wieś, odc. długości 7,463km, w km od 0+000 do km 7+463.

PRGiPID na lata 2016-2019.

Badania obejmują: (kat.ruchu kontr. drogi KR2, w-wa ścier. KR3) – rok 2018

1 – Sprawdzenie zgodności z receptą MCE i w-wa ścieralna – 2 szt,

2 – Wykonanie badań w-wy ścieralnej – 18 szt,

3 -  Wykonanie badań zagęszczenia płytą dynamiczną – 7 szt.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić dojazd do miejsca inwestycji i pobranie próbek,

Zad. 3. Przebudowa drogi powiatowej  1198K Mierzawa - Sedziszów - Kozłów, w km 20+870 - 24+830, odcinek o długości 3,96 km.

Badania obejmują: (kat. ruchu w-wa ścier. KR3) – rok 2018

1 – Sprawdzenie zgodności z receptą MCE i w-wa ścieralna – 1 szt,

2 – Wykonanie badań w-wy ścieralnej – 8 szt,